## Slide 1: 家庭科技術検定 伝達講習会（被服製作部門）
令和７年6月１０日

## Slide 2: 令和８年度以降の検定について
 | ※内容は変更なし
3級 | ポケットティッシュケース
2級 | アウターパンツ
準1級 | 【和服】 大人用じんべい
 | 【洋服】シャツ・ブラウス
1級 | 【和服】ひとえ長着
 | 【洋服】総裏つきジャケット
Notes: 内容に関しては令和7年度・8年度と変更はありません。

## Slide 3: 筆記試験と問題集の取り扱いについて
２級については、今年度発行の「基礎編」より、
１・準１級については、今年度発行の「被服編」より出題。
問題集は毎年改訂を行っており、新しい問題も追加されていますので、今年度受検する生徒については、今年度版を参考に指導してください。
Notes: 先日、事務局から送られてきている、問題集の解答の訂正についてもご確認ください。

## Slide 4: 検定資料集について
級の名称改訂シールをつけて、令和6年度版を販売。
Notes: 中身を見て購入を検討されたい方がいらっしゃいましたら、三木までご連絡ください。

## Slide 5: 教材の販売について
令和4年度に作成された技術検定DVDは更新予定なし。4級はYouTubeにアップされているが、内容は変わらないので、級の変更に注意して活用してください。

## Slide 6: 教材の販売について
令和7年度に販売する教材価格については、令和6年度と同じ価格。
→一部教材の値上げを検討中。詳細はホームページを確認してください。

## Slide 7: 教材の販売について
・３級用布地については、販売業者に連絡お願いします。（2枚組 印付き、両端ロック済み ボタン付き 税込み２２０円～）
販売業者：三友教材（株）
TEL 03-5836-7065
（株）フレンドヒロ
TEL 0120-88-1727
※できあがり線がずれていることがあるようです。印を確認してから使用してください。

## Slide 8
新３級
ボタンの大きさ1.5ｃｍ程度
2つ穴ボタンの製造中止で入手が困難になってきたため
（目安1.0～1.8ｃｍ）

## Slide 9: 観点：仮縫い・補正・着装
１
Ｒ８年度より
1級（洋服）
着用者と製作者が違ってもよい。
仮縫い・補正がしてあり、無駄なしわがなく、着用者の体型に合っている。
下衣、ブラウス、その他の付属品などとの調和がよく、着用者に適している。
２
製作者以外の場合 写真を4枚提出
前面
後面
左右横

## Slide 10
和裁の失格について
１０ｃｍ以上
本ぐけ・三つ折りぐけ
耳ぐけ
１５ｃｍ以上
１０ｃｍ以上
本ぐけ・三つ折りぐけ
耳ぐけ
１０ｃｍ以上
本ぐけ・三つ折りぐけ➝１０針程度縫えていない
耳ぐけ➝ 5針程度縫えていない
ゆかた
じんべい

## Slide 11
準1級（洋服）
えりぐりの見返しについて
接着芯を貼るのか？
貼っていない場合、減点するのか？
３点とする。
観点「できばえ：検定基準が指示通り～」
見返しには必ず接着芯は貼るので、指導者のチェックミスになる。

## Slide 12: 徳島県からの質問と回答（準１級について）
・シャツスリーブの場合、準備作業での袖山のぐし縫いは必要か。
↓
必要ない。

## Slide 13: 徳島県からの質問と回答（１級について）
・ジャケットはウール素材だが、切りじつけが必須か。チャコペーパーでも可か。
↓
可能ではあるが、切りじつけは表裏でしるしがわかるので、できるだけ切りじつけでご指導ください。

## Slide 14: 徳島県からの質問と回答（１級について）
・ジャケットの袖口のあきみせはなくても良いのか。
↓
よい。

## Slide 15: 分科会の質疑について（３・２・準１級 洋服）
・印付けをしないでノッチ（切り込み）でする方法はよいか。
↓
ノッチは認めていない。印と印を合わせて縫わせてください。

## Slide 16: 分科会の質疑について（２級）
・ショートパンツのまた上の重ね縫いがないだけで0点になるのか。
↓
重ね縫いは検定基準に記載しているので、重ね縫いをしていない場合は０点とする。

## Slide 17: 分科会の質疑について（準１級）
・見返しが耳で芯を貼り、ミシンで処理をしたが、ロックミシンでないとダメだと過去にいわれたがどうなのか。
↓
ロックミシンでも捨てミシンでもよい。

## Slide 18: ３級の評価について
並縫い（0・３・５）
１ 折り山より0.2cm内側に縫えている
２ 針目の大きさが指示通りでまっすぐ縫
えている
３ 糸こきがよく、平らに落ち着いており、
始めと終わりの玉どめが適切である。

## Slide 19
注意事項（並縫い）
※針目は0.1cmの増減を認める
玉どめはかくさなくてもよいが、表に出
たときは３点。
並縫いとまつり縫いは14cm以上ない
場合、減点

## Slide 20
（0・３・５）

## Slide 21
（0・３・５）

## Slide 22
（0・３・５）

## Slide 23
（0・３・５）

## Slide 24
（0・３・５）

## Slide 25
（0・３・５）

## Slide 26
（0・３・５）

## Slide 27
（0・３・５）

## Slide 28: ３級の評価について
まつり縫い（0・３・５）
１ 針目の大きさ・まつり方が指示通りで、平らに落ち着いている。
２ 遊び糸・もつれ糸・結び糸がなく、始めと終わりの玉どめが適切である。

## Slide 29
注意事項（まつり縫い）
※針目は0.1cmの増減を認める
玉どめはかくさなくてもよいが、表に出たと
きは３点。
まつり縫いの表の針目が斜めに出たとき
は３点
並縫いとまつり縫いは14cm以上ない場
合、減点

## Slide 30
（0・３・５）

## Slide 31
（0・３・５）

## Slide 32
（0・３・５）

## Slide 33
（0・３・５）

## Slide 34
（0・３・５）

## Slide 35
（0・３・５）

## Slide 36: ３級の評価について
半返し縫い（0・３・５）
１ 指示された位置に４㎝以上まっすぐ縫
えている。
２ 針目の大きさが指示どおりである。
３ 遊び糸、引きつれがなく、始めと終わ
りの玉どめが適切である。

## Slide 37
共通の注意事項（半返し縫い）
※針目は0.1cmの増減を認める
玉どめはかくさなくてもよいが、表に出
たときは３点。

## Slide 38
（0・３・５）

## Slide 39
（0・３・５）

## Slide 40
（0・３・５）

## Slide 41
（0・３・５）

## Slide 42
（0・３・５）

## Slide 43
（0・３・５）

## Slide 44
ボタン付け（0・３・５）
１ 付け方が指示どおりで、もつれ糸などがなく、しっかりついており、玉どめが適切である。
２ 位置が指示通りである。
※玉どめは裏に出てもよい。
ボタンの表裏が逆の場合は３点。
布の裏につけた場合は３点。

## Slide 45
（0・３・５）

## Slide 46
（0・３・５）

## Slide 47
（0・３・５）

## Slide 48: 全級
事前作業のチェックミスが多くなってきている。
減点や失格にならないよう、準備段階でのチェックをお願いします。